6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта

владельцем или третьими лицами;

- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил

(природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IP-камера уличная с ИК подсветкой GF-IPIR4353MP 2.0 v2 | 1 |  |

| ______________ (Отметка ОТК) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru        e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IP-камера уличная

с ИК подсветкой

#### GF-IPIR4353MP2.0 v2

1. Назначение.

IP-камера уличная с ИК подсветкой для GF-IPIR4353MP2.0 v2 (далее – IP-камера; Изделие) предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в условиях отсутствия света или недостаточной освещенности объектов различного масштаба, сложности и отраслевой принадлежности.

IP-камера применяется в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2014.

Передача цифровой видеоинформации осуществляется с использованием сети Ethernet, в соответствии с конфигурацией сети видеонаблюдения потребителя.

IP-камера осуществляет круглосуточный мониторинг объекта в режиме  «День – Ночь», оснащена объективом со стандартным фиксированным углом обзора, фиксированной диафрагмой, и встроенным ИК-прожектором.

Конструктивное исполнение IP-камеры допускает ее использование как в неотапливаемых помещениях, так и на открытом пространстве вне помещений.

На объекте изделие монтируется посредством кронштейна, фиксирующего  оптический блок в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

2. Основные технические характеристики.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение IP-камеры | В защищенном кожухе с козырьком и кронштейном |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/2,9'' |
| Объектив | Фиксированный HD; 3,6 мм, F1.2 |
| Изменение режима «День – Ночь» | Механический ИК-фильтр, автоматический |
| ИК-диоды | 24 шт. |
| Дистанция ИК подсветки, м | до 25 |
| Количество эффективных элементов, пикс. | 1920 x 1080; 2.0 М |
| Чувствительность, лк: цветное изображение черно-белое изображение ИК подсветка включена | 0,01 0,01 0 |
| Регулировки изображения | Яркость /Контраст /Насыщенность |
| Стабилизация изображения | Имеется |
| Сетевое хранение данных | Поддержка сетевых накопителей |
| Детекторы тревожной сигнализации | Детектор движения; Потеря видео; Блокировка видео и т.п. |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/50 до 1/10 000 |

Таблица 1 (окончание)

| Формат видео сжатия | Н.264 High profile |
| --- | --- |
| Скорость передачи видеоинформации, Мб/с | от 0,1 до 8 |
| Формат аудио сжатия | G.711a |
| Поток | PAL: 1080Р@25кадр/с; NTSC: 1080Р@30кадр/с |
| Поддержка протоколов | ONVIF; TCP/IP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; SMTP; NTP и др. |
| Подключение сети Ethernet (10 /100 Based-T) | Разъем RJ-45 |
| Мобильные приложения | iOS; Android |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12±10% или с использованием технологии РоЕ (встроенный) |
| Мощность потребления, Вт, не более | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 45 до плюс 55 |
| Относительная влажность, %, не более | 90 |
| Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP66 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Масса изделия, г, не более | 430 |
| Габаритные размеры , мм | 163 x 66 x 67 |

3. Комплект поставки.

| Купольная IP-камера с ИК подсветкой для установки в помещениях GF-IPDIR 4353MP2.0 v2 | 1шт. |
| --- | --- |
| Крепежный комплект | 1шт. |
| Влагозащитный комплект | 1шт. |
| Описание | 1шт. |

4. Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

| Внимание! | Подключение и монтаж IP-камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.

4.2. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы IP-камеры.

# 5.1. Режимы работы IP-камеры устанавливаются через WEB-интерфейс с помощью экранного меню, которое выводится на экран контрольного монитора – последовательным выбором команд, соответствующих пунктам меню.

# Text boxes

Техническое описание

Санкт-Петербург

2017